## Slide 1: 参赛单位：上海交通大学 酱油队 参赛人员：郭聪 高超 郑宁馨 赵涵
PAC-技术报告

## Slide 2
大纲
第一题
  原程序流程
  优化方法
  实验效果对比
第二题
  原程序流程
  优化方法
  实验效果对比

## Slide 3
原程序流程
  主要分为读取配置，读取数据，初始化和计算写回四个模块
第一题-分析

## Slide 4
原程序流程
  该程序的主要瓶颈在conmome_s()函数中访存与计算时间
第一题-分析

## Slide 5
优化方法一：访存优化
  Fortran数组存储以列优先，源程序是以行优先编写，因此调整外循环为内循环
第一题-优化
提升Cache性能，避免每次都需要替换cache line

## Slide 6
优化方法二：OpenMP 并行
  原程序是串行执行
  去除数据依赖，利用openmp 将程序并行
第一题-优化

## Slide 7
优化方法三：参数调优
  首先找到最优的线程数
  然后找到最优的affinity
第一题-优化
Find the best thread number |  |  |  |  | 
Thread | 34 | Affinity | scatter | Time | 256.28
Thread | 64 | Affinity | scatter | Time | 249.56
Thread | 68 | Affinity | scatter | Time | 244.99
Thread | 136 | Affinity | scatter | Time | 278.8
Thread | 272 | Affinity | scatter | Time | 319.9
Find the best affinity |  |  |  |  | 
Thread | 68 | Affinity | compact | Time | 346.41
Thread | 68 | Affinity | balance | Time | 252.76
Thread | 68 | Affinity | scatter | Time | 248.58

## Slide 8
优化方法四：循环拆分
  源程序中循环包含大量分支判断，导致无法向量化，将循环拆分为可以向量化的几个部分，从而向量化
优化效果
第一题-优化

## Slide 9
优化方法五：
  文件并行写入NFS
第一题-优化

## Slide 10
优化方法六：MPI并行处理
  程序的性能瓶颈conmome_s()函数中对X与Y两个方向的计算没有数据依赖，可以将函数中两个方向的处理放到两个节点并行进行处理，减少计算时间。
  网络带宽不足时，会导致省去的计算时间被数据传输时间掩盖，网络情况良好时，带MPI优化版本运行最快时间可以达到80s左右。
第一题-优化

## Slide 11
正确性验证方法
  首先通过完全未改动的原始程序运行获取所有的正确输出结果，通过脚本比较优化后的程序输出与原始程序输出的结果，符合组委会精度要求
优化后的程序正确性
  ts_*.dat 文件输出完全一致
  z_01_000000.dat 输出完全一致
  z_01_000100.dat 共1341724个数值，相对误差在0.01%以下的占99.996%,相对误差0.1%以下占99.99888%,所有数据相对误差在1%以下
第一题-正确性

## Slide 12
原实验结果
  1918.18s
优化后结果
  88.48s
  速度提升21.6倍
第一题-优化效果
Chart: 优化路径
| 原始程序 | 循环优化 | OMP并行 | 参数调优 | 向量化和其他
 | 1918 | 650 | 320 | 200 | 88

## Slide 13
原程序流程
  用于计算ConvNets中的空间卷积
第二题-分析

## Slide 14
优化方法一:使用HBM
  使用HBM，利用高带宽内存
第二题-优化

## Slide 15
优化方法二：提高Cache命中率
  减小batch size为32，提高缓存命中率
  第十层卷积的数据比较大，源程序中是一次性处理，减小后，分两次处理数据，提高缓存的命中率，以此来提高性能。
第二题-优化

## Slide 16
优化方法三：调整Merge参数
  对于一些高瘦的矩阵，sgemm()函数无法发挥出最大的性能优势
  修改merge 参数可以调整矩阵的规模大小，将一些不同batch中相同channel放到同一个batch下，使最终需要进行运算的矩阵长宽规模差距不大，以此提升sgemm()计算性能，使总性能达到最优。
第二题-优化

## Slide 17
优化方法四：MPI
  类似第一题，我们将计算任务拆分，使用MPI在两个节点计算。
  由于该程序对数据依赖不强，MPI可以展示良好性能。
第二题-优化

## Slide 18
原实验结果
  1200ms
优化后结果
  622ms左右，结果提升约49%
第二题-优化效果

## Slide 19
Thank you
Q&A
Q&A